СОВЕТ

МОЛДАВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.12.2012 г.                                                                                                                 №  173

село Молдаванское

Об утверждении положения по переводу жилых квартир на индивидуальное газовое отопление на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района

В целях эффективной организации теплоснабжения населения  Молдаванского сельского поселения Крымского района, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Молдаванского сельского поселения Крымского района, Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района  р е ш и л:

- Утвердить положение по переводу жилых квартир на индивидуальное

газовое отопление на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района (приложение).

- Обнародовать настоящее решение в средствах массовой информации и сети «Интернет».

- Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Молдаванского сельского

поселения Крымского района                                                    А.В.Улановский

\

Приложение

к решению Совета

Молдаванского сельского

поселения Крымского района

от 29.12.2012г. № 173

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛЫХ КВАРТИР  НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  МОЛДАВАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящее Положение  по переводу жилых квартир на  индивидуальное газовое отопление на территории Молдаванского сельского поселения   Крымского района (далее – Положение) разработано в соответствии  с Градостроительным Гражданским и Жилищным кодексами Российской Федерации.  Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта  и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного  назначения»  (ВСН 58-88(р), строительными нормами и правилами Отопление и вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003), сводом правил «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» (СП 41-108-2004), Техническими условиями ОАО «Крымскрайгаз».

1.2. Положение определяет порядок прохождения документов и требования для перевода жилых квартир на индивидуальное газовое отопление.

1.3. Положение распространяется на жилые дома, расположенные на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района,  независимо от формы собственности.

1.4. Положение распространяется на квартиры нанимателей собственников, желающих за счет  собственных  средств выполнить перевод квартиры на индивидуальное газовое отопление.

2. ТИПЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ  В КВАРТИРАХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

2.1. В одно–двухэтажных многоквартирных жилых домах  допускается установка газовых котлов с открытой или закрытой (герметичной) камерой сгорания, в соответствии с Письмо Минрегион от 14.05.2005 № 2229 ВД/70.

2.2. В трех-пятиэтажных жилых домах – допускается устройство  крыши или пристроенных котельных, отапливающих дом  в целом, в соответствии СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

2.3. В трех-пятиэтажных жилых домах с центральным отоплением, горячим водоснабжением или без горячего водоснабжения допускается установка теплогенераторов (котлов) только с герметичной  камерой сгорания при  возможности устройства вертикальных дымоходов.

2.4. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора  выполнять в соответствии с СП  41-108-2004 и СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

3.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КВАРТИРЫ НА ИНДИВИДУАЛЬЕОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

3.1. В случае, если схемой теплоснабжения (Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении») Молдаванского сельского поселения Крымского района определена возможность перехода на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных  источников тепловой энергии Наниматель или собственник  квартиры  (заявитель), желающий выполнить перевод (переоборудование) квартиры на индивидуальное газовое отопление, подает заявление по форме, утвержденной Правительством РФ на имя главы Молдаванского сельского поселения Крымского района.

3.2. Комиссия в срок не позднее чем через 45 дней со дня подачи заявления с приложением документов (п. 3.4,3.11), принимает Решение о согласовании или об отказе в согласовании.

3.3. Если дом оборудован только газовыми плитами и другое газовое оборудование не устанавливалось и не планировалось  к установке  при строительстве дома, заявитель заказывает в проектной организации  гидравлический расчет газопроводов, подтверждающий возможность установки теплогенераторов (котлов) во всех квартирах данного жилого дома без реконструкции наружных и внутренних газопроводов.

При  необходимости реконструкции наружных и внутренних газопроводов, в связи с увеличением нагрузки на внутридомовое инженерное (газовое) оборудование, связанной с переходом на автономное отопление,  заявитель заказывает проект реконструкции наружных и внутренних газопроводов многоквартирного жилого   дома в целом.

Реконструкция осуществляется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид правоотношений.

3.4. Если заявитель намерен оборудовать квартиру теплогенератором (котлом), он  представляет комиссии и организации, эксплуатирующей газовые сети, дополнительно следующие документы:

3.4.1. Разрешение владельца дома (согласие всех собственников помещений многоквартирном доме) на поквартирное отопление.

3.4.2. Заключение Роспотребнадзора о возможности установки данного  котла по данному адресу.

3.4.3. Акт организации, имеющей лицензию на проверку и обслуживание дымоходов, о проверке дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов или технические условия на их устройство по данному адресу.

3.5. Для определения возможности перевода квартиры на индивидуальное газовое отопление, заявитель  получает:

- технические условия в организации, предоставляющей коммунальные услуги (теплоснабжение и горячее водоснабжение);

- технические условия в организации, эксплуатирующей газовые сети;

- технические условия в организации, осуществляющей техническое обслуживание многоквартирного дома (при  ее наличии);

- заключение организации,  имеющей лицензию на проверку  и обслуживание дымоходов.

3.6. Заявитель заключает договор с организацией, обеспечивающей теплоснабжение дома, на отопление мест общего пользования и на тепло, получаемое  от инженерных систем общего пользования (стояков отопления), проходящих в квартире заявителя (при условии отсутствия изоляции). Количество тепла, полученное от инженерных систем общего пользования (стояков отопления), доля заявителя в количестве тепла,  расходуемого на отопление мест общего пользования, определяются расчетным путем в соответствии с действующими методиками.

В соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ, а также  Постановлением Правительства от 13 августа 2006г.  № 491 « Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)  с перерывами, превышающими установленную продолжительность, заявитель при переходе на автономное отопление с использованием индивидуального источника тепловой энергии, не освобождается от обязанности участвовать в содержании общего имущества.

3.7. Оплата тепла, полученного заявителем, производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке. Нормы водопотребления  и водоотведения согласовываются с организацией, обеспечивающей дом водой и канализацией.

3.8. Заявитель выполняет силами проектной организации, имеющей лицензию, проект переоборудования (переустройства, реконструкции) квартиры  в связи с установкой индивидуального газового котла.

3.9. При переоборудовании квартиры необходимо учитывать и 7.3.3. (установка автономных дымовых пожарных извещателей) и  7.4.3 (внутриквартирное пожаротушение) СНиП 31-01-2003; осуществлять замер сопротивления  изоляции электропроводки квартиры ( п. 57 ППБ 01-03) и  производить  установку огнетушителя в соответствии  с ППБ 01-03 и Постановлением главы Молдаванского сельского поселения Крымского района «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности  на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района»; указания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав, потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 27.10.2008 № 01/12070-8-32 «Об установке поквартирных систем отопления» и СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий теплогенераторами на газовом топливе», соответствии с которыми, устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания  ЗАПРЕЩЕНО. Продукты неполного сгорания должны выводиться  через коллективный организованный газоотводный канал на 1,5 м  выше конька крыши жилого здания.

3.10. В случае, если для перевода жилых квартир на индивидуальное газовое отопление требуется устройство вертикального дымохода, заявитель за свой счет производит устройство в своей квартире дымоходов  для  нижерасположенных квартир (при их наличии).

3.11. Для оформления разрешения на перевод квартиры на индивидуальное газовое отопление заявитель представляет специалисту по архитектуре и градостроительству администрации Молдаванского сельского поселения   Крымского района, следующие документы:

3.11.1. Правоустанавливающие документы на квартиру, переводимую на индивидуальное газовое отопление.

3.11.2. Проект переоборудования квартиры с установкой теплогенератора (п.3.8. настоящего Положения), разработанный в соответствии с требованиями  предьявляемыми к проектной документации (Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») на основании:

- подписанного организациями акта обследования (п. 3.2. настоящего Положения);

- технических условий организации, эксплуатирующей газовые и тепловые сети (п.3.5. настоящего Положения);

- договора  с энергоснабжающей организацией на отопление мест общего пользования и тепло, получаемое от инженерных систем общего пользования п. 3.6. настоящего Положения.

Также проект переоборудования (переустройства) должен содержать:

- расчет влияния отключения обогревающих элементов на систему  отопления здания в целом;

- расчет остаточного теплопотребления от стояков системы  отопления;

- оценку влияния отключения обогревающих элементов на  теплогидравлический режим здания.

3.11.3. Технический паспорт квартиры.

3.11.4. Согласие на  переустройство, полученное от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.

3.11.5. Согласие всех  собственников помещений в многоквартирном доме на переоборудование (перепланировку, реконструкцию) системы отопления и газоснабжения (в том случае, если переоборудование (перепланировка, реконструкция) затрагивает общее имущество (ст.ст.36,40,44 ЖК РФ, ст. 246 ГК РФ).

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОТОПЛЕНИЯ КВАРТИРЫ С УСТАНОВКОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА (ГАЗОВОГО КОТЛА)

4.1. Работы по реконструкции отопления  квартиры с установкой теплогенератора (газового котла) выполняют только организации, имеющие соответствующие лицензии на право производства данных видов работ.

4.2. Производство данных работ контролируют и выполняют приемку специалисты организации, эксплуатирующей газовые сети, организации, оказывающие коммунальные услуги, и организации, осуществляющие техническое обслуживание данного  многоквартирного жилого дома, которым обеспечивается беспрепятственный доступ в переоборудуемую квартиру.

4.3. После завершения работ переоборудованная квартира принимается приемочной комиссией. Составляется акт приемки. Организация, эксплуатирующая газовые сети, регистрирует котел. Заявитель заключает договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по обслуживанию газовых сетей. Организация, оказывающая коммунальные услуги, дает в организацию, энергоснабжающую данный жилой дом, справку о дате пуска газа на котел.

4.4. Организация, энергоснабжающая дом, с даты  пуска газа производит начисления оплаты за отопление мест общего пользования и тепло, получаемое от инженерных систем общего пользования, на основании ранее заключенного договора и прекращает начисление оплаты за отопление квартиры.

Плату за отопление мест общего пользования и тепло, получаемое от инженерных сетей общего пользования, обязаны производить все граждане, ранее выполнившие реконструкцию отопления квартир  с установкой в квартирах котлов (теплогенераторов).

4.5. Организация, эксплуатирующая газовые сети, и организация, оказывающая коммунальные услуги, при обнаружении  самовольной реконструкции (переоборудования) отопления квартиры с установкой  газового котла обязаны инициировать рассмотрение такого факта  в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Лица, допустившие самовольное переустройство (переоборудование) квартиры, привлекаются в соответствии  со статьей 29 Жилищного кодекса Российской  Федерации и несут ответственность   в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Глава Молдаванского сельского

поселения Крымского района                                                      А.В.Улановский